临泉徽润供水有限公司

2024年度供水材料合格供应商名录
（第一标包：球墨管材、球墨井盖合格供应商目录）

招 标 文 件

（项目编号：LQGS20240301  ）

招    标  人：临泉徽润供水有限公司

招标代理机构：合肥新望项目管理有限公司

二○二四年三月

目  录

第一章 投标人须知·························································3

第二章 评标办法···························································12

第三章 合同格式······················································•••••••16

第四章 质量技术要求························································19

第五章 投标文件格式及内容·······································••••••••·21

## 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 临泉徽润供水有限公司 |
| 2 | 招标代理机构 | 合肥新望项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 临泉徽润供水有限公司2024年度供水材料合格供应商项目（球墨管材、球墨井盖合格供应商目录） |
| 4 | 投标人资格 | 详见招标公告部分 |
| 5 | 质量要求 | 符合国家标准 |
| 6 | 招标内容 | DN100-DN500的球墨管材、管件、球墨井盖合格供应商目录 |
| 7 | 标段 | 第一标包：（球墨管材、球墨井盖合格供应商目录） |
| 8 | 投标有效期 | 从投标截止之日起90天内。 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年3月24日9时00分（北京时间） 开标地点: 临泉县沣泽酒店五楼悦城厅 |
| 11 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2024年 3 月 24 日9 时00分（北京时间）。 临泉县沣泽酒店五楼悦城厅 |
| 12 | 评标办法 | 详见招标文件第三章 |
| 13 | 资格审查方式 | 资格审查； |
| 14 | 资格审查资料 | ①三证合一营业执照副本②具备生产DN100—DN1000球墨铸铁管（k9）产品的生产能力③省级（含）以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全产品生产企业许可证批件、省级（含）以上技术监督部门的该类产品质量检测合格报告④代理商须提供生产厂家针对本项目的唯一授权委托书（以上资料证件均需加盖单位公章，无公章无效）。 |
| 15 | 人员到场 | 投标人由法定代表人或授权委托人参加开标会，法定代表人参加开标时出示单位法定代表人身份证明。授权委托人参加开标会时出示单位法定代表人授权委托书及委托代理人本人身份证。（以上资料需提供原件，其他证明无效） |
| 16 | 招标代理费 | 招标代理费由入围的投标单位在领取入围通知书时交至招标代理公司。 招标代理费用收费标准：按计价【2002】1980号文件及国家发改委【2011】534号文件，采购类标准收取。招标代理费： 3000元/家。 招标代理费由入围厂家支付，投标单位在投标报价时应充分考虑该部分费用。 |

### 一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的项目。

2.有关定义

2.1招标人：系指临泉徽润供水有限公司。

2.2投标人：系指购买了本项目招标文件，且已经提交或准备提交本项目投标文件的企业。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.3被暂停或取消投标资格；

4.2.4财产被接管或冻结的；

4.2.5法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

本项目无需勘查现场。

6.知识产权

本项目不涉及知识产权的相关内容。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取入围资格。

7.3在确定入围名单之前，投标人不得与招标人就实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定入围名单之前，投标人任何试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、招标人施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.联合体投标

本项目不接受联合体投标

9.投标用章的效力

9.1招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。

10.合同标的转让

本项目的入围资格及其他内容不允许转让。

二．招标文件

12.招标文件构成

12.1招标文件包括以下部分：

12.1.1第一章：投标人须知

12.1.2第二章：评标办法

12.1.3第三章：合同

12.1.4第四章：产品质量要求

12.1.5第五章：投标文件格式

12.1.6招标人发布的答疑、补遗、补充通知等。

12.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

12.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

12.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问等问题应在投标截止之日7天前提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

13.招标文件的澄清与修改

13.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照投标人须知前附表中规定的时间前,以规定方式提出。

13.2招标人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在临泉徽润供水有限公司网站发布，请所有投标人自行查阅。

13.3在投标截止时间前，招标人可以视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将在将在临泉徽润供水有限公司网站及临泉徽润供水有限公司官方网站发布，请所有投标人自行查阅。

## 三．投标文件的编制

14.投标文件构成与格式

14.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

14.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

14.3除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.6招标人一律不予退还投标人的投标文件。

15.报价

投标人的报价应包括外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、出成品、包装、保险、各项税费、管理费用、运杂费、售后服务、招标代理费及交易服务费等全部费用。

投标货币：币种为人民币，单位：元/只、元/吨、元/M，根据所投标包需要。

16.投标内容填写及说明

16.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、服务等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

16.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的组成部分。

16.3投标人应在投标文件中递交招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、资料）等，并作为其投标文件的一部分。

16.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

17.投标有效期

17.1投标有效期见投标人须知前附表。

17.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.3投标有效期从投标截止日起计算。

18.投标文件份数和签署

18.1 投标人应按照要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印，分开装订，胶封装订成册。依招标文件要求加盖投标人公章，正副本分开密封，在外封皮表面写明投标人名称、地址和项目名称、标书并在封口处加盖投标人公章。

## 四．投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

未按上款规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。未按招标文件要求进行密封的投标文件，招标人将拒绝接收。企业的有关证明材料原件，投标人必须在开标现场随投标文件一并提交。

20.2在招标文件要求递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标人将拒绝接收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，并以书面形式通知招标人。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

## 五．开标与评标

22. 开标

22.1 招标人按招标文件规定的时间和地点开标，开标会由招标代理机构主持。

22.2所有已领取招标文件的投标人须按时参加开标会。

22.3 开标时由招标人按照招标文件要求检验到场人员的有效资格证明文件。

22.4主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律。

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

(3）介绍参加开标会的招标人和监督部门。

(4）投标人检验投标文件的密封情况，并签字确认。

（5）按照投标文件的递交顺序依次进行唱标并记录

(6）休会，进入评标阶段。

(7）公布入围候选人名单。

22.5 有下列情形之一的投标文件,视为无效投标文件：

(l）投标文件未按招标文件要求装订、密封及签字盖章的；

(2）经审查，提交的资格证明材料原件不齐全的；

23.评标

23.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行投标有效性评审，推荐出合格的入围投标单位名单，并出具书面评标报告。

23.2评标委员会的组成：评标由招标代理机构组建的评标委员会负责。成员人数为5人以上单数组成,评标委员会成员的名单在入围单位结果确定前应当保密。

23.3评审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的评审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围、质量和承诺等；或者在实质上与招标文件不一致。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

23.4如果投标文件未通过投标符合性评审，投标无效。

23.5评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

24.投标文件的澄清、说明或补正

24.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

25.无效标处理

25.1在招标过程中，出现下列情形之一的，招标人有权否决其投标：

25.1.1出现影响招标公正的违法、违规行为的；

25.1.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

25.1.3投标函中实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

25.1.4 实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

25.1.5投标文件中存在招标人不能接受的其它条件。

26. 公示

26.1将在临泉徽润供水有限公司网站及有关网站对入围结果进行不少于7天的公示。

27.入围协议授予

27.1入围通知书

公示期满后向候选单位发出入围通知书。

27.2入围协议签订

投标人收到入围通知书后，按照入围通知书规定的时间和地点签订入围协议。投标人无正当理由不与招标人签订入围协议，将取消其入围资格。

27.3入围单位比选确定方式

招标人针对入围单位建立入围合格供应商目录，由招标人统一管理，每次需要采购材料时，在质量技术要求统一的情况下，由招标人采用同等质量比价格的方式，选取材料供货商，有效期为两年（自签订入围协议之日起计算），有效期结束后，招标人有权重新招标。

28、异议（质疑）

28.1、受理异议（质疑）的联系方式：

采购代理机构：合肥新望项目管理有限公司

联系电话：18956087353

联系人：章工

28.2、对招标文件的异议（质疑）：

投标人未在本谈判文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前2天提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑），不得在投标截止时间前2天后对谈判文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。

28.3、对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。

28.4、对评标结果的异议（质疑）：

招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向临泉徽润供水有限公司提出。

（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：

①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式；

②异议（质疑）对象的投标人的名称；

③异议（质疑）事项的基本事实；

④相关请求和主张；

⑤有效线索和相关证明材料；

⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：

①书面异议（质疑）材料不完整的；

②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；

③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；

④违反相关法律法规的。

（3）对于虚假、恶意异议（质疑）：

提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，将取消入围资格。

29、本招标文件的最终解释权归招标人所有。

## 第二章 评标办法

1、为保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

1.评标程序

评标准备、资格审查、技术标评审。

2.评标准备

评标委员会熟悉评标工作情况：

(1)听取委托的招标代理机构对招标项目情况的介绍。

(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要要求。

(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

3、资格审查

资格审查（加盖公章）：

①企业法人营业执照副本；

②具备生产DN100—DN1000球墨铸铁管（k9）产品的生产能力；

③省级（含省级）以上技术监督部门的该类产品质量检测合格报告；省级（含省级）以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全产品生产企业许可证批件；

④代理商须提供生产厂家针对本项目的唯一授权委托书。

4.评审办法

# 总分（100分）详细评审表（100分）

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 所投产品自2020年以来，每提供一份类似业绩（指单项采购金额在100万元-200万元DN100-DN400供货合同）的，得5分，满分10分。 所投产品自2020年以来，每提供一份类似业绩（指单项采购金额在200万元-500万元DN100-DN400供货合同）的，得5分，满分10分。 所投产品自2020年以来，每提供一份类似业绩（指单项采购金额在500万元以上DN100-DN400供货合同）的，得5分，满分10分。 （以合同及中标通知书原件为准，否则不得分） | 30分 |  |
| 2 | 企业实力 | 投标单位取得质量管理体系认证证书的得5分。 投标单位取得环境管理体系认证证书的得5分。 投标单位取得环境管理体系认证证书的得5分。 制造厂商具有有效的测量管理体系认证，AAA 级得 5 分、AA 级得 2分、其余不得分。 | 20分 |  |
| 3 | 产品质量承诺 | 1.从投标单位企业规模、产能等方面，生产能力强的得5分，其余酌情赋分，最低不低于1分。 2.从投标单位生产保障及供货保障、物流运输等方面比较，能力强的得5分，其余酌情赋分，最低不低于1分。 3.投标单位的供货周期，以及投标单位应对突发应急事件保供能力，能力强的得10分，其余酌情赋分，最低不低于1分。 | 20分 |  |
| 4 | 售后服务承诺 | 1.投标单位具有有效的售后服务评价认证，达到五星级得10分，四星级得8分，三星级得6分，二星级及以下得4分。须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图。 2.售后服务措施：包括售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施。优秀的得20分，较好的得15分，一般的得10分，没有的得0分。 | 30分 |  |
| 合 计 |  |

注：以上评标办法所涉及的证书、奖项、业绩均须加盖公章，没有公章不得分。

5.推荐入投标单位名单

①评标委员会根据评标办法，按得分由高到低的顺序推荐5家入围候选单位。

②投标厂家为3家（含）以上5家及以下时，不再评审，只审核投标人资格，符合条件的投标人直接推荐为入围候选人（排名不分先后），符合条件的投标人少于3家的，此标段重新招标。

6.无效标条款

投标人有以下情形之一的，初步评审后其投标作无效标处理：

(1）弄虚作假或有其他违法行为的。

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(3)投标函中实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

(4)投标文件中存在招标人不能接受的其它条件。

(5)投标人资格后审有任何一项不符合评审标准的。

7、投标文件的澄清和补正

7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

7.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

8、评标结果

8.1评标委员会按照招标文件规定推荐入围候选单位。

# 第三部分  合同主要条款

采购人（买方）：

投标人（卖方）：

根据      年   月   日      招标公告和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

二、设备型号规格参数：

详见招标文件配置参数技术要求

1、客户有权要求送货单位分批次到指定国家级检测单位送检。

2、供货付款方式：供货商与采购人签订供货合同时，双方协商付款方式。

四、质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的货物必须是全新的，未曾使用过的，必须符合招标采购内容、技术条件中的规格型号和技术性能。卖方对设备提供不少于 二年  的质保期，质保期内非因买方的人为原因而出现设备质量问题的，由卖方负责。卖方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按违约处理。如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

五、交货期：    年    月     日之前，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。

六、制造安装调试及技术服务：

6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数，买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格，价格变更参考原相同或类似的投标型号。

6.2卖方应随货物向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡和技术资料，以及免费为使用单位培训维修人员。

七、质量保证：

7.1卖方送货到指定地点后，与买方协商一致，应在尽可能短的时间内组装完毕，确保货物质量和组装质量。

7.2卖方现场组装调试完毕，并在验收合格办理移交手续之日起 三年内，为买方提供免费服务。

7.3卖方要对其所提供的设备及其内在安装质量负全部责任。

八、验收

9.1验收标准见招标文件第三部分和卖方提供的验收标准、安全技术规范。

9.2货物到达现场后，由买方会同卖方共同参与验收。

九、质保期

质保期自货物组装并完成调试验收合格之日起计，共 24 个月，并提供产品  免费  维修服务。

十、违约责任：

10.1买方无正当理由拒收设备，拒付货款的，卖方将没收预付的设备定金，同时保留追究赔偿的权利。

10.2买方无正当理由延期支付货款的，由买方按应付货款支付每天万分之四

的延期违约金。

10.3卖方所交付品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。买方将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利。

10.4卖方未能及时交货或其它非买方原因引起验收交付延迟的，由卖方支付每天1万元的违约金。

十一、买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。

十二、本合同协议签订前应向甲方提供主要产品样品，以后今后使用中比对和验收（样品存入甲方档案室）。

十三、因货物的质量问题发生争议，由买方或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定。

十四、本合同发生争议，双方协商解决，协商不成可向买方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同一式  份，买方执  份，卖方执  份，均具同等法律效力。

十六、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

买    方：                           卖    方：

地    址：                           地    址：

法定代表：                           法定代表：

授权代表：                           授权代表：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签订日期：

签订地址：

第四章 产品质量技术要求

材料质量技术均要符合国标要求，另外强调如下：

- 球墨管材：

材质：球墨铸铁，按照国家标准GB/T13295--2008标准生产，K9级，外喷锌130克/平方米并加涂沥青漆，厚度不低于70um，内衬水泥标准GB/T17457--2009,喷锌标准GB/T17456--2010,管材不胶补，不焊补，合格率100%。

- 井盖

300mm*400mm水表井盖；

300mm*500mm水表井盖；

600mm*600mm水表井盖；

600mm闸井盖；

700mm闸井盖；

800mm闸井盖。

承重：重型≥37吨，轻型≥21吨

第五章、投标文件格式及内容

（项目名称）

投 标 文 件

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

（一）.投标函

：

我方己全面阅读和研究了                    招标文件（项目编号：），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方对决标结果没有解释的义务。我们保证在接到入围通知书后，按入围通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订入围协议书，履行规定的一切责任和义务。

我方承诺：

投标人(盖章)：                   法定代表人或其授权人(签字)：

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        帐号：

年   月   日

（二）.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

（三）授权委托书

本人    (姓名)系    (投标人名称)的法定代表人，现委托       （姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称)     投标文件（项目编号）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

(四)．产品质量承诺书

(投标人可自行制作格式)

(五)．售后服务承诺书

(投标人可自行制作格式)

（六）投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式，应尽可能多的提供可以证明本企业综合实力的相关材料，如获奖情况、业绩、证书等)

(七)．类似业绩一览表（附相关证明材料）

| 项目名称 |  | 招标人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  | 规模 |  |
| 投标人所投入技术人员的数量和专业种类 |  |
| 专业技术人员的数量 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目概况 |  |
| 情况介绍 |  |
| （附证明材料） |  |